## Slide 1
计算机的基本构成与工作原理
从晶体管到操作系统 — 理解计算机如何运行程序
CSP-J 入门级 * NOI 2025 大纲 * PPT 02
本讲目标：建立对计算机系统的整体认知，为后续编程学习打好基础

## Slide 2
本讲内容概览
5 个核心主题
CSP-J 入门级 | PPT 02
01
冯·诺依曼体系结构
五大部件与工作流程
02
中央处理器 CPU
运算器+控制器+寄存器+指令周期
03
存储器层次结构
从寄存器到硬盘的金字塔
04
数据在计算机中的表示
位/字节/字 二进制如何表示万物
05
计算机发展简史
从电子管到AI芯片 摩尔定律

## Slide 3
冯·诺依曼体系结构
现代计算机的蓝图 — 1945年提出，沿用至今
CSP-J 入门级 | PPT 02
冯·诺依曼在1945年提出"存储程序"概念，奠定了现代计算机的基本架构。核心思想：将程序指令和数据都存储在同一个内存中，CPU按顺序读取并执行。
运算器 (ALU)
算术/逻辑运算
控制器 (CU)
指挥协调
存储器 (Memory)
程序+数据
输入设备 (Input)
键盘/鼠标
输出设备 (Output)
显示器/打印
核心特点： 1. 存储程序：指令和数据以二进制形式存储在同一存储器中 2. 顺序执行：CPU按地址顺序逐条取出指令并执行（程序计数器PC自动递增） 3. 五大部件通过总线（Bus）连接：数据总线、地址总线、控制总线 4. 二进制运算：所有信息最终都用0和1表示

## Slide 4
中央处理器 CPU
计算机的大脑 — 运算器 + 控制器 + 寄存器
CSP-J 入门级 | PPT 02
CPU 的三大组成部分
* 运算器(ALU): 执行加减乘除/与或非等运算
* 控制器(CU): 取指->译码->向各部件发控制信号
* 寄存器(Register): CPU内部高速存储单元
* 指令周期: 取指(Fetch)->译码(Decode)->执行(Execute)->写回(Writeback)
* CPU性能指标: 主频(GHz)/核心数/缓存大小
竞赛中的实际意义
* int范围约±21亿(4字节)
* long long范围约±9e18(8字节)
* 1秒时限约可执行1e8次基本操作
* 内存限制通常256MB/512MB
* 局部数组受栈空间限制(~8MB)
* 全局数组可利用更大内存空间

## Slide 5
存储器层次结构
从快到慢、从小到大 — 计算机存储的金字塔体系
CSP-J 入门级 | PPT 02
寄存器 Register 容量:< 1KB 速度:1个时钟周期
高速缓存 Cache(L1/L2/L3) 容量:~64KB/~256KB/~8MB 速度:~1-10ns
内存 RAM（主存储器） 容量:4GB~64GB 速度:~50-100ns
固态硬盘 SSD 容量:256GB~2TB 速度:~0.1ms
机械硬盘 HDD 容量:1TB~10TB 速度:~5-10ms
核心原理：越快的存储器容量越小、价格越贵。CPU优先从最快的存储器读取，未命中(Cache Miss)时才访问下一级。"局部性原理"使缓存系统非常高效。

## Slide 6
数据在计算机中的表示（一）
位、字节、字 — 计算机存储的基本单位
CSP-J 入门级 | PPT 02
1. 位（bit）：最小数据单位，只能表示0或1。所有复杂数据最终都由大量0和1组成。
2. 字节（Byte）：1 Byte = 8 bits。内存按字节编址，一个字节可表示256种值（0~255）。
3. 字（Word）：CPU一次能处理的二进制位数。常见32位(4字节)或64位(8字节)。
C++中常见数据类型的字节数（64位系统）
bool: 1B
char: 1B
short: 2B
int: 4B
long long: 8B
float: 4B
double: 8B
sizeof运算符：cout << sizeof(int); // 输出4 竞赛中常用sizeof查看类型或变量占用字节数
实践：用sizeof()打印各类型的字节数，观察不同平台差异

## Slide 7
数据在计算机中的表示（二）
KB/MB/GB/TB — 存储容量换算（1024进制）
CSP-J 入门级 | PPT 02
1 Byte
= 8 bits
例如: 1个英文字母
1 KB
= 1024 Bytes
例如: 一页纯文本
1 MB
= 1024 KB
例如: 一张高清照片
1 GB
= 1024 MB
例如: 一部高清电影
1 TB
= 1024 GB
例如: 家用硬盘常见容量
注意：硬盘制造商有时用1000进制(1KB=1000B)，所以"1TB"硬盘实际约931GB。信息学竞赛中一律使用1024进制。
为什么是1024？1024=2^10，在二进制中恰好是10000000000，2^10个地址刚好需要10根地址线。

## Slide 8
为什么计算机使用二进制？
理解二进制的优势 — 从物理实现到逻辑运算
CSP-J 入门级 | PPT 02
1. 物理实现简单
电子元件天然有两种稳定状态：高/低电压、导通/截止。两种状态比十种状态更容易区分和制造。
2. 抗干扰能力强
二进制只有0和1，即使受一定干扰仍可准确识别。若用十进制，噪声会导致误判。
3. 逻辑运算方便
0/1与布尔逻辑真/假完美对应。所有算术运算都可通过逻辑运算组合实现。
4. 可靠性高
二进制编码天然支持错误检测和纠正（奇偶校验、海明码等），这是信息论的基础。
二进制数示例
十进制0=二进制0
十进制4=二进制100
十进制1=二进制1
十进制5=二进制101
十进制2=二进制10
十进制6=二进制110
十进制3=二进制11
十进制7=二进制111
进制转换将在PPT 59（数字与进制转换）中详细讲解。本讲只需理解二进制的基本概念。

## Slide 9
计算机发展简史
从电子管到AI芯片 — 四个时代的跨越
CSP-J 入门级 | PPT 02
第一代·电子管 (1946-1958)
ENIAC为代表 体积庞大、耗电惊人 使用机器语言编程 运算速度:几千次/秒
第二代·晶体管 (1958-1964)
体积缩小、功耗降低 开始使用高级语言 (FORTRAN/COBOL) 运算速度:几万次/秒
第三代·集成电路 (1964-1971)
IBM System/360 操作系统出现 软件产业兴起 运算速度:几十万次/秒
第四代·大规模IC (1971-至今)
微处理器诞生(Intel 4004) 个人电脑普及 互联网时代全面到来 运算速度:数亿亿次/秒
摩尔定律(Moore's Law)
1965年Intel创始人戈登·摩尔提出：集成电路上可容纳的晶体管数量，每隔约18-24个月翻一番，同时价格下降一半。过去50年基本成立。 近年来摩尔定律逐渐接近物理极限（芯片制程已到3nm/2nm），新的计算范式（量子计算、AI芯片）正在探索突破之路。

## Slide 10
NOI竞赛中的计算机知识考点
编程环境常识 + 竞赛中的实际应用
CSP-J 入门级 | PPT 02
入门级常考知识点
* 计算机硬件五大部件及其功能
* CPU的组成(运算器/控制器/寄存器)
* 存储器层次(寄存器>Cache>内存>外存)
* 位(bit)/字节(Byte): 1Byte=8bit
* KB/MB/GB/TB换算(1024进制)
* 常见数据类型存储大小(sizeof)
* 计算机发展简史(四个时代)
* 摩尔定律的基本概念
竞赛编程中的实际应用
* int类型4字节,范围约±2.1x10^9
* long long类型8字节,范围约±9.2x10^18
* 局部数组大小受栈空间限制(~8MB)
* 全局数组可利用更大的内存空间
* 递归深度过大可能导致栈溢出
* 时间限制通常1秒≈1e8次基本操作
* 内存限制通常256MB/512MB
* 使用sizeof()查看类型或变量字节数
竞赛环境常识
* CSP-J/S和NOIP使用Windows+Dev-C++或Linux+Code::Blocks/VS Code
* NOI正式比赛使用Linux(Ubuntu),需掌握基本终端操作
* 编译器通常用g++,编译命令: g++ -O2 -std=c++14 -o output source.cpp
* 在线OJ(洛谷/CF/AtCoder)通常使用Linux+g++,评测机CPU主频约2-4GHz

## Slide 11
本讲知识小结
计算机的基本构成与工作原理 — 核心要点回顾
CSP-J 入门级 | PPT 02
冯·诺依曼结构
* 五大部件:运算器/控制器/存储器/输入/输出
* 存储程序+顺序执行
* 通过总线(数据/地址/控制)连接
CPU与存储
* CPU=ALU+CU+寄存器
* 指令周期:取指>译码>执行>写回
* 金字塔:寄存器>Cache>RAM>SSD>HDD
数据单位
* 1Byte=8bits
* 1KB=1024B|1MB=1024KB
* 1GB=1024MB|1TB=1024GB
发展历程
* 四代:电子管>晶体管>IC>大规模IC
* 摩尔定律:晶体管数~18月翻倍
* C++类型大小:int=4B,ll=8B
竞赛三数：int~21亿 | long long~9e18 | 1秒~1e8次操作
课后练习：使用sizeof()打印各种数据类型的字节数，观察不同平台下的差异

## Slide 12
谢谢！
下一讲：操作系统与计算机网络基础
PPT 03 — Windows/Linux 系统基础 & Internet 核心概念